Инструкция по настройке IPSEC-тоннеля на роутере D-Link DFL 860E

|  | Схема, по которой производится настройка оборудования. В качестве примера будут использоваться следующие ip адреса: a) – 192.168.1.1 (LAN интерфейс Клиента) b) – 192.168.110.1 (WAN интерфейс Клиента) c) – 192.168.110.2 (WAN интерфейс МТС) d) – 192.168.2.1 (LAN интерфейс МТС) |
| --- | --- |

DFL 860E – назначение ip адресов: Go to Objects -> Address book -> InterfaceAddresses. Вносим следующие изменения: Меняем lan_ip на 192.168.1.1 Меняем lannet на192.168.1.0/24 Меняем wan1_ip на 192.168.110.1 (Ваш внешний internet-адрес) Меняем wan1net на 192.168.110.0/24 (WAN-Net Уточнить у Вашего провайдера) Go to Objects -> Address book. Добавляем Address Folder с именем RemoteHosts. In the new folder, add a new IP address: Name: fwB-remotenet IP Address: 192.168.2.0/24 Click Ok In the same folder, add a new IP address: Name: fwB-remotegw IP Address: 192.168.110.2 Click Ok

Установка Pre-shared key: Go to Objects -> Authentication Objects Add a new Pre-Shared Key. Введите название: fbB-psk Выберите Passphare и введите общий shared secret (Уточнить его у тех.специалистов МТС)

Настройка IPsec интерфейса Go to Interfaces -> IPsec. Add a new IPsec Tunnel. In the General tab: Name: fwB-ipsec Local Network: lannet Remote Network: fwB-remotenet Remote Endpoint: fwB-remotegw Encapsulation Mode: Tunnel Настройка алгоритмов шифрования: IKE Algorithms: High IKE Life Time: 28800 IPsec Algorithms: High IPsec Life Time: 3600 IPsec Life Time: 0 In the Authentication tab: Authentication: Select Pre-Shared Key and fwB-psk. Click Ok. Настройка списков доступа: Go to Rules -> IP Rules. Создаем новый IP Rules Folder с произвольным именем, например lan_to_fwB-ipsec Далее создаем новый IP Rule. В General tab выбираем следующие параметры: Name: allow_all Action: Allow Service: all_services Address Filter заполняется следующим образом: Source Interface: lan Source Network: lannet Destination Interface: fwB-ipsec Destination Network: fwB-remotenet Click Ok. В созданной папке создаем второе правило: General tab заполняется следующим образом: General: Name: allow_all Action: Allow Service: all_services Address Filter заполняется следующим образом: Source Interface: fwB-ipsec Source Network: fwB-remotenet Destination Interface: lan Destination Network: lannet Click Ok. Сохряем и активируем конфигурацию на роутере. Настройка законечна.