| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| От….. | От ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| Директор _____________________...... « ____ » __________________ 2010г. | ……. ______________________ …… « ____ » __________________ 2010г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

##### На проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

«Челябинск – Магнитогорск»

в интересах

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Москва  2010 г.

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для выполнения работ: | План развития магистральной транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы». |
| 2. Заказчик: | ОАО «Мобильные ТелеСистемы». |
| 3. Источник финансирования: | Собственные средства Заказчика |
| 4. Вид строительства: | Новое строительство |
| 5. Цель строительства: | Строительство ВОЛС ОАО «МТС» на участках Приложение №1, для использования в составе транспортной сети ОАО «МТС» на основании существующих лицензий. |
| 6. Сроки проектирования и строительства: | В соответствии с Приложением № 1 к Договору ____________ от ____________ |
| 7. Исходные данные: | Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС в интересах ОАО «МТС» (Приложение 7 данного технического задания). |
| 8. Способ прокладки ВОК: | 8.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) при строительстве волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к объектам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» может быть осуществлена в грунт, в телефонной канализации . Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается Заказчиком вместе с «Актом выбора трассы». П.9. настоящего ТЗ может быть скорректирован в зависимости от способа прокладки кабеля, согласованного ОАО «МТС». |
| 9. Особые условия проектирования и строительства: | 9.1. ВОЛС должна соединить объекты транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в соответствии с требованиями Приложений данного технического задания. |
|  | 9.2. Размещение оптических кроссов осуществлять в существующие или в проектируемые «19'» стойки, закупаемые и поставляемые Подрядчиком (определить проектом и согласовать спецификацию стоек дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.3. Ввод ВОК в здания пунктов переприема (базовых станций ОАО «МТС») осуществлять с использованием телефонной канализации. При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, ввод ВОК определить на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществлять в разных каналах с использованием двух кабельных вводов в здания. От помещений пунктов переприема ВОК прокладывать двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с использованием телефонной канализации обеспечить разнос по направлениям (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и антенных фидеров. Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности. |
|  | 9.4. Ввод ВОК в контейнеры пунктов переприема (базовых станций ОАО «МТС») определить на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществлять в двух кабельных вводов в контейнер, с прокладкой ОК в разных трубах по внешней стене контейнера. От контейнеров пунктов переприема ВОК прокладывать двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с использованием телефонной канализации обеспечить разнос по направления (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Обеспечить раздельный ввод ВОК с кабелями электроснабжения и антенных фидеров. Обеспечить герметизацию вводного канала материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности. |
|  | 9.5. Схемы организации захода кабелей на объекты ОАО «МТС» определены Приложением №2. |
|  | 9.6. Ввод ВОК в здания и контейнеры пунктов переприема (базовых станций ОАО «Мобильные ТелеСистемы») должны выполняться раздельно с вводами кабелей электроснабжения и антенных фидеров и других коммуникаций, а также в месте доступном для осмотра ввода в период эксплуатации (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.7. Во вводных телефонных колодцах пунктов переприема (ККС-2), для прокладки ВОК по зданиям и контейнерам, осуществить переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтвердить сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV или осуществлять прокладку линейного кабеля по помещениям зданий и контейнеров пунктов переприема (станций ОАО «Мобильные ТелеСистемы») в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.8. Место расположения оптической муфты при переходе с самонесущего кабеля, на кабель предназначенный для прокладки в грунт, определить проектом и согласовать дополнительно. Предусмотреть защиту ОК при спуске с опоры и в грунт металлической трубой на высоту не менее 5м от поверхности земли с герметизацией верхней и нижней части трубы (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.9. Размещение муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) на опорах ВЛ осуществлять в шкафах типа «ШРМ». При прокладке кабеля в грунт: размещение прямых муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) осуществлять в грунт с использованием МЧЗ (муфта чугунная защитная); разветвительных муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) осуществлять в колодцах ККС-3 (Приложение №3). Предусмотреть размещение над муфтой (монтируемой в грунте), поворотах трассы, и пересечениях с коммуникациями(с двух сторон) эл. маркера (тип маркера согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Установку колодцев осуществить согласно отраслевых норм. Колодцы оборудовать металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля. Расстояние от крышки колодца до поверхности грунта – не менее 0.5 м. Выбор места размещения смотровых устройств согласовать с землепользователем. Смотровые устройства устанавливать в местах обеспечивающих подъезд и оперативный круглогодичный доступ (с уровнем грунтовых вод ниже уровня установки смотровых устройств). При высоком уроне грунтовых вод должны предусматриваться меры, ограничивающие доступ воды к местам установки смотровых устройств (водоотводные дренажи, устройство насыпей и др.). Размещение смотровых устройств на неустойчивых (болотистых) грунтах и в низменных заливных лугах допускается в обоснованных случаях, при условии укрепления основания и выполнения ограждающей обваловки, структура и объем которой определяется по месту (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). В качестве трубопровода от кабельной канализации до ввода кабеля в станционные сооружения, следует применять металлические или полиэтиленовые трубы с внешним диаметром 63мм. а, при отсутствии закладных устройств для ввода кабеля, этой же трубой выполнить ввод во внутренние помещения строений (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.10. При монтаже магистрального кабеля, возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, а также у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки). Эскиз колец и их маркировка для участков ВОЛС указаны в Приложении № 5. На опорах ВЛ при установке муфт должны быть нанесены постоянные знаки на высоте 2,5-3,0м от земли: - условные обозначения ВОЛС; - номер соединительной муфты и номер опоры. |
|  | 9.11. Установить среднюю строительную длину на магистральной части кабельной трассы – 4000м. |
|  | 9.12. Применить сигнальную ленту при прокладке кабеля в грунт, с маркировкой: «Не копать - ниже кабель». |
|  | 9.13. Одновременно с монтажом муфт, при прокладке волоконно-оптического кабеля в грунт, установить контрольно-измерительные пункты (КИП) через 15-20 км. На всех объектах ввода кабеля предусмотреть устройства заземления для КИП. |
|  | 9.14. При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) и на опорах освещения и городского электротранспорта) ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Также должны быть согласованы с Заказчиком и владельцем здания и описаны в проекте детали крепления труб (кабеля) на стенах (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.15. Переход автомобильных и железных дорог, оврагов и рек выполнить с прокладкой кабеля в трубе ПНД без установки смотровых устройств. Кабель после прокладки на входе и выходе герметизировать (плотно обмотать просмоленной лентой на длине 70мм). |
|  | 9.16. При подвеске ВОК по ЛЭП, необходимо применить гасители пляски проводов согласно «Методическим указаниям по районированию территории энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 43.20.184-91). Необходимость их установки, типы и схемы установки гасителей вибрации на ВОК в пролетах ВЛ определить проектом. |
|  | 9.17. При прохождении кабельной трассы через населенные пункты в грунте необходимо выполнить дополнительную защиту волоконно-оптического кабеля от механических повреждений (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). |
|  | 9.18. Предусмотреть фиксацию кабельной трассы ж/б столбиками (четырехгранные) длиной 2,2 м (1,5 м над землей). Железобетонные фиксирующие столбики следует устанавливать на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах при прокладке кабеля в грунт против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автомобильных и железных дорог, водных препятствий, кабельных линий электропередачи и связи, а также на прямых участках трассы не далее 100-200м. один от другого. Установка фиксирующих столбиков на пахотных землях не допускается; в этом случае столбики должны быть вынесены в сторону дороги или защитной лесополосы за границу пахотной земли (с нанесением указателей трассы) В случае выноски фиксирующих столбиков над муфтами закапываются маркеры (тип определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Надписи и условные обозначения на плакатах (табличках) фиксирующих столбиков выполняются в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи (согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Для обозначения всех колодцев (с разветвительными муфтами и станционные), а так же муфт размещенных в грунте с использованием МЧЗ производить установку двух фиксирующих столбиков. Кроме того в соответствии с пп.21.2-21.5, 21.8 «Правил технической эксплуатации ЛКС междугородных линий передачи».Предусмотреть установку типовых предупредительных знаков согласно рис.3 п.21 «Правил технической эксплуатации ЛКС междугородных линий передачи», которая должна согласовываться с ОАО «МТС». |
|  | 9.19. Осуществить заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г. |
|  | 9.20. После проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОК, представить на утверждение ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Акт выбора трассы» по городскому и загородному участкам, с ситуационным планом. |
|  | 9.21. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. |
|  | 9.22. В проекте ВОЛС должны быть предусмотрены: аварийный запас ВОК, ЗИП арматуры крепления ВОК, временные оптические вставки для восстановления ВОЛС при авариях, необходимый комплект ЗИП муфт и оптических кроссов в соответствии с действующими отраслевыми нормативами. |
|  | 9.23. Строительство волоконно-оптической линии связи осуществлять после утверждения акта выбора трассы строительства ЛКС ВОЛС, согласования основных технических решений по рабочему проекту с ОАО «Мобильные ТелеСистемы». |
|  | 9.24. В течение всего периода работ, еженедельно, представлять в ОАО «Мобильные ТелеСистемы» отчет о ходе выполнения проектных и строительно-монтажных работ по установленной форме (Приложение 4). |
|  | 9.25. На этапе проектирования и строительства предусмотреть технологический запас кабеля для планируемых ответвлений на базовые станций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (места установки колодцев по РМ определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). В устанавливаемых колодцах ККС-3 для размещения данных РМ предусмотреть технологический запаса ВОК (минимум 30 метров в каждом направлении) без монтажа РМ. |
| 10. Основные технико-экономичес-кие показатели: | Протяженность проектируемой ВОЛС ориентировочно 300 км. |
| 11. Генеральная проектная и строительно-монтажная организация: | По согласованию с ОАО «МТС». |
| 12. Архитектура сети: | 12.1.Магистральная линейная структура, соединяющая в себе: объекты ОАО «Мобильные ТелеСистемы», с учетом требований настоящего технического задания, согласно всем Приложениям к ТЗ. |
| 13. Технологические приемы строительства | 13.1. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с: «Отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. ОСТН-600-93. 1994г.»; «Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). 1987 г.»; «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.; «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.; «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых кабельных линий связи» Москва, «Радио и связь», 1986г.; «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых оптических линий связи» ССКТБ, 1993г.; «Руководством по монтажу муфты МТОК 96/192-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», Редакция 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 08.08.2001г.; «Руководством по эксплуатации муфт МТОК 96Т-01-IV и МТОК 96Т-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», ред. 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 2001г. «Руководством по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996г.; «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» г. Москва, 1999г. «Нормами приемо-сдаточных измерений ЭКУ магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования», утвержденных приказом Госкомсвязи от 17.12.97г. №97. «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», Минсвязи России – АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М.1996. |
| 14. Рабочая длина волны: | 1310 нм, 1550 нм. |
| 15. Запас ВОК: | "Предусмотреть технологический запас ВОК (минимум 15 метров), выкладку которого произвести у муфт (с двух сторон), кроссов, в кабельных шахтах (на входе), в станционных колодцах, при переходе мостовых сооружений и в иных случаях в соответствии с действующими нормами и требованиями, а так же требований заказчика-инвестора (Соинвестора) (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»). Предусмотреть формирование аварийного запаса ВОК и муфт (объем определяется по согласованию с Заказчиком на этапе закупки ВОК), хранение которого обеспечить до завершения СМР ЛКС ВОЛС на складе Генеральной проектной и строительно-монтажной организации (условия поставки определить договором). По завершению приемки СМР в рамках отдельного дополнительного соглашения за дополнительные средства продать Заказчику сформированный аварийный запас ВОК и муфт." |
| 16. Требования к используемому кабелю | 16.1. Тип кабеля - волоконно-оптический, модульной конструкции, в соответствии с Приложением №6 |
|  | 16.2. Емкость кабеля – 32 ОВ. |
|  | 16.3. Тип оптического волокна – 28 одномодовых волокон, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 и 1.55 мкм (G.652С), и 4 одномодовых волокна с ненулевой дисперсией, смещенной в область длин волн 1.55мкм (G.655А). Значение Диаметра Модового Поля (MFD) оптических волокон не должно отличаться от нормируемого значения на ±2,0%. |
|  | 16.5. Производитель волокна – согласовать письменно с Заказчиком на этапе проектирования. |
| 17. Требования к оконечному оборудованию: | 17.1. Тип оптических кроссов и стоек – согласовать дополнительно на этапе проектирования. |
|  | 17.2. На пунктах переприема ОАО «МТС» предусмотреть установку 2 кроссов по 32 порта, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с одним заходом ВОК - установку 1 кросса 16 портов, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с двумя заходами ВОК - установку 1 кросса 32 порта. |
|  | 17.3. Тип разъема – FС. |
|  | 17.4. Тип полировки торца – UРС. |
| 18. Требования к муфтам: | 18.1. Марка (производитель) – МТОК-96Т1-01-IV, МТОК-96/192Т1-01-IV (другие типы согласовать дополнительно). |
|  | 18.2. Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусаживаемые КДЗС (60мм). |
| 19. Требования на линию ВОЛС: | 19.1. Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км. |
|  | 19.2. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,25 дБ/км. |
|  | 19.3. Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
|  | 19.4. Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ. |
| 20. Требования по предоставлению проектной документации: | 20.1. Проект должен быть выполнен согласно: Исходных данных, технических условий, полученных в процессе изыскательских работ, согласований по подвеске ВОК по ВЛ, по прокладке ВОК в телефонной канализации, в грунт, по зданиям и требованиям настоящего технического задания , утвержденных «Актов выбора трассы». |
|  | 20.2. Проект выполнить в соответствии с: РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.; ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.; СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Минстрой России, М., 1997; «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.; «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.; «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, шестое издание, 1986г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»; ВСН 116-93 «Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи». |
|  | 20.3. Проектирование должно осуществляться с использованием передовых технологий и с учетом результатов научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ. |
|  | 20.4. В проекте представить рабочие чертежи нестандартных узлов. |
|  | 20.5. Проект на прокладку ВОК должен иметь все необходимые согласования для производства работ: технические условия; постановления глав Администраций о выделении земельных участков под проектирование и строительство; согласования, полученные в процессе проектно-изыскательских работ; заключения экспертиз; разрешение на производство СМР. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы экспертных заключений по проектным решениям. В качестве Заказчика строительства ВОЛС указать ОАО «МТС» Полный перечень документов представлен в Приложении № 11 к данному техническому заданию. |
|  | 20.6. Объем предоставления проектной документации – в соответствии с СНиП 11-01-95, ОСТ 45.42-87. |
|  | 20.7. Предоставление проектной документации - 5 экземпляров (1 экз. – архив проектной организации, 2 экз. – подрядной организации, выполняющей СМР, 3, 4, 5 экз. – ОАО «МТС») и две полные электронные версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf) (1 экз. – проектной организации, 2 экз. – ОАО «МТС»). |
| 21.Требования по предоставлению исполнительной документации: | 21.1 Исполнительную документацию выполнить в соответствии с: РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» М., 2001г. РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний», М., 2002г; «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС», М., «Связь», 1979г. |
|  | 21.2. Предоставить: а) рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов). |
|  | 21.3. Предоставить географические координаты мест расположения всех муфт и всех телефонных колодцев, а также мест пересечения с коммуникациями, и поворотов трассы в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м. |
|  | 21.4. Акты на скрытые работы предоставить на все переходы и выполнить с указанием продольного профиля и с согласованием собственника пересекаемых сооружений. |
|  | 21.5. Акты на скрытые работы методом горизонтально-направленного бурения выполнить по форме, предусмотренной РД 45.156-2000. |
|  | 21.6. Исполнительную схему фиксации трассы (грунт) выполнить в масштабе рабочих чертежей. |
|  | 21.7. Предоставление документации - 2 экземпляра и две полных электронных версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf) предоставляется ОАО «МТС». |
| 22. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции: | 22.1. Технические параметры проектируемой ВОЛС должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи России. |
|  | 22.2. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии со стандартами. |
| 23. Требования к технологии и режиму предприятия: | Режим работы устройств связи – круглосуточный. |
| 24. Экспертиза материалов рабочего проекта | 24.1. Провести ведомственные и государственные экспертизы по проектным решениям, в соответствии с порядком, установленном в Российской Федерации, в том числе экспертизу Рабочего проекта в федеральное государственное учреждение "Учебно-методический центр Россвязьнадзора" ФГУ УМЦР. |
| 25. Требования к разработке природоохранных мер: | В соответствии с действующими СНиП. |
| 26. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими СНиП. |

| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- |
| От ….. | От ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| Директор _____________________..... « ____ » __________________ 2010 г |  |

Приложение 1

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

##### линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ВОЛС Челябинск–Магнитогорск

300 км

Приложение 2

Приложение  №3

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

##### линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

На муфтах МТОК96/192Т1-01-IV оборудуемых КИП, для возможности определения целостности изоляции шланга, магистральный кабель заводить через штуцера по разные стороны от овального ввода. В овальный ввод устанавливать переходной комплект для ввода проводов ГПП. Провода ГПП выводить на фиксирующий столбик КИП,  либо в контейнер проводов заземления (КПЗ) устанавливаемый в колодце (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

Приложение  №4

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

«Прокладка ВОК в грунт»

| "___" ________ 200_г. | ВОЛС "___" |
| --- | --- |
| Участок | Исполнение | Строительно-монтажные работы (кабель) | Количество переходов |
|  | Изыскания | Акт выбора трассы | Рабочий проект | Акт выбора земельного участка под ПИР | ТУ | план, км | проложено, км | смонтировано, км | измерения | план | выполнено |
| BTS xx-xxx - BTS xx-xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город | Исполнение | Строительно-монтажные работы |
|  |  | ТЛФ канализация | Кабель |
|  | Изыскания | Акт выбора трассы | Рабочий проект | Акт выбора земельного участка под ПИР | ТУ | план, км | строит-во, докладка восстан-ние, км | план, км | проложено, км |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Исполнение | Примечания |
|  | Согласование прохождения кабеля по территории Объекта | Разварка оптического кросса |  |
| Всего: |  |  |  |

Приложение  №4 (продолжение)

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно - оптической

##### линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

«Прокладка ВОК в ЗПТ»

| "___" ________ 200_г. | ВОЛС "___" |
| --- | --- |
| Участок | Исполнение | Строительно-монтажные работы | Количество переходов |
|  |  |  |  |  |  | ЗПТ | Кабель |  |
|  | Изыскания | Акт выбора трассы | Рабочий проект | Акт выбора земельного участка под ПИР | ТУ | план, км | проложено, км | смонтировано, км | план, км | проложено, км | смонтировано, км | измерения | план | выполнено |
| BTS xx-xxx - BTS xx-xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город | Исполнение | Строительно-монтажные работы |
|  |  | ТЛФ канализация | Кабель |
|  | Изыскания | Акт выбора трассы | Рабочий проект | Акт выбора земельного участка под ПИР | ТУ | план, км | строит-во, докладка восстан-ние, км | план, км | проложено, км |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Исполнение | Примечания |  |
|  | Согласование прохождения кабеля по территории Объекта | Разварка оптического кросса |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно - оптической

##### линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Надписи на бирках

Маркировочное кольцо (бирка) на ВОК содержит четыре строки:

- Первая строка - слова ОАО "МТС" - указываются на всех маркировочных кольцах на магистрали.

- Вторая строка -  Номера площадок где осуществляется переприем (на магистральных ВОЛС буква М добавляется перед номером объекта и ставится перед ним).

- Третья строка - марка и емкость кабеля. Например: ОГД16.

- Четвертая строка  - телефон центра мониторинга  ОАО «МТС».

Пример маркировочного кольца (бирки). Внутризоновые ВОЛС:

Пример маркировочного кольца (бирки). Магистральные ВОЛС:

Приложение № 6

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической

##### линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ДАННАЯ МАРКА КАБЕЛЯ ПРИВЕДЕНА КАК ТИПОВАЯ.

Приложение № 6 (продолжение)

Идентификация оптических волокон:

| Номер оптического модуля | Цвет оптического модуля | Номер оптического волокна | Цвет оптического волокна | Тип оптического волокна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | 1 | Оранжевый | G.655 |
|  |  | 2 | Фиолетовый | G.655 |
|  |  | 3 | Черный | G.655 |
|  |  | 4 | Натуральный | G.655 |
| 2 | Желтый | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 3 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 4 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 5 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 6 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 7 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |
| 8 | Натуральный | 1 | Красный | G.652 D |
|  |  | 2 | Синий | G.652 D |
|  |  | 3 | Зеленый | G.652 D |
|  |  | 4 | Натуральный | G.652 D |

Параметры оптического волокна полностью удовлетворяют требованиям рекомендации ITU-T G.652(d) и  ITU-T G.655

Маркировка на наружной оболочке кабеля:

«МКФ-2008 ОМЗКГМ-10А/9,5-01-0,22-12/4-(16,0)   ОАО МТС     0000 М»

Приложение № 7

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Исходные данные

на проектирование и строительство ВОЛС

в интересах ОАО «МТС»

- Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС):

ЛОТ №, ориентировочной протяженностью  __ км.

При строительстве ВОЛС к объектам ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предполагается учитывать следующие основные требования:

1.1. Прокладка одного волоконно-оптического кабеля (ВОК) емкостью 32 ОВ, из которых технические характеристики 28 ОВ должны соответствовать международному стандарту ITU-G.652.D (отсутствие пика  воды на длине волны 1,383 нм) и технические характеристики 4 ОВ должны  соответствовать  международному стандарту ITU- G.655.А   (с ненулевой смещенной дисперсией). При строительстве используется оптический кабель с круглопроволочной броней и двумя полиэтиленовыми оболочками, одномодовое оптическое волокно одного производителя (необходимо письменно согласовать производителя волокна с Заказчиком)

Прокладка ВОК может быть осуществлена в грунт, в телефонной канализации, в исключительных случаях  по опорам освещения и городского электротранспорта или по трубостойкам крыш домов (только на отводах к базовым станциям ОАО «Мобильные ТелеСистемы»). Выбор способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ и утверждается совместно Заказчиком и Подрядчиком актом выбора трассы.

1.2. Средняя строительная длина на  магистральной  части  кабельной трассы – 4000м. Организация переприемных пунктов с участком регенерации ориентировочно 70 - 90 км. Точные адреса переприемных пунктов и возможных точек ответвления определяются на этапе выбора трассы прокладки ВОК. При прокладке кабеля в грунт применяется сигнальная лента с маркировкой: «Не копать - ниже кабель». Общий объем возможных ответвлений от основной магистрали должен составлять не более 10% от длины основной трассы.

1.3. Прокладка ВОК на городских участках должна осуществляться преимущественно в телефонную канализацию. Одновременно с монтажом муфт, при прокладке волоконно-оптического кабеля в грунт,  устанавливаются контрольно-измерительные пункты (КИП). Предусматривается фиксация кабельной трассы фиксирующими ж/б столбиками.

При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам (исключая подвеску) зданий волоконно-оптический кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом, ПНД или стальными трубами. Переход  автомобильных и железных дорог, оврагов и рек выполняется с прокладкой кабеля в трубе ПНД без установки смотровых устройств. Кабель после прокладки на входе и выходе герметизируется (плотно обматывается просмоленной лентой на длине 70мм). При прохождении кабельной трассы через населенные пункты в грунте выполняется дополнительная защита волоконно-оптического кабеля от механических повреждений. Осуществляется заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г. В проекте  ЛКС ВОЛП должны быть предусмотрены: аварийный запас ВОК, арматуры крепления ВОК, временные оптические вставки для восстановления ВОЛП при авариях, необходимый комплект ЗИП (10-15%).

1.4. Ввод ОК в здания (контейнеры) пунктов переприема осуществляется с использованием телефонной канализации. При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, ввод ВОК определяется на этапе проектирования. Ввод кабелей осуществляется в  разных каналах или с использованием двух кабельных вводов в здания. От помещений пунктов переприема ВОК прокладывается двумя разными направлениями. При прокладке ВОК с

Приложение № 7 (продолжение)

использованием телефонной канализации должен быть обеспечен разнос по направлениям (определяется проектом и согласовывается дополнительно).

1.5. Конструкция кабельного ввода в контейнеры базовых станций и пункты переприема согласовываются дополнительно. Ввод ВОК в здания и контейнеры базовых станций должен выполняться раздельно с вводами кабелей электроснабжения и антенных фидеров. Во вводных телефонных колодцах пунктов переприема и базовых станций осуществляется переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтверждается сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV или осуществляется прокладка линейного кабеля по помещениям в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV (определяется проектом).

1.6. Для размещения разветвительных муфт и запаса ВОК предусматривается установка пунктов оперативного доступа (ПОД) в колодцах. Колодцы оборудуются металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля. Расстояние от крышки колодца до поверхности грунта – не менее 0.5 м. Выбор места размещения смотровых устройств согласовываются с землепользователем. Смотровые устройства устанавливаются в местах обеспечивающих подъезд и оперативный круглогодичный доступ (с уровнем грунтовых вод ниже уровня установки смотровых устройств).

1.7. Закупка ВОК и оптических кроссов осуществляется Подрядчиком.

1.8. Закупка всех необходимых при работе комплектующих и расходных материалов, а также муфт, реперных столбиков и пр. осуществляется Подрядчиком, предварительно согласовав типы с Заказчиком. Применяемые муфты и комплектующие материалы должны иметь сертификаты соответствия Минсвязи РФ.

1.9. По окончании строительства – заказчиком-инвестором  проводится сдача объекта ВОЛС ФСНСС для получения разрешения на эксплуатацию.

2. Подрядчик выполняет строительство ВОЛС, включая:

2.1. Проведение проектно-изыскательских работ.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) должны включать в себя следующее:

- обследование трассы ВОЛС и сбор исходных данных;

- выбор трассы прокладки ВОК;

- организация утверждения акта выбора трассы, оформление решения местных органов исполнительной власти о предварительном согласовании трассы. Включая:

- разработку ситуационных планов трассы прокладки ВОК на загородных и городских участках отдельно с указанием мест пересечения рек, дорог, коммуникаций и т.д.;

- проведение инженерно-геодезических, археологических, геологических, гидрологических изысканий в требуемом объеме  и проведение экологической экспертизы, согласно актов выбора трассы;

- разработку рабочих чертежей в соответствии с действующими нормами, рекомендациями и государственными стандартами Российской Федерации;

- получение технических условий и оформление землеотводов (или «права прохода») под прокладку ВОК;

- получение распоряжений/постановлений местных органов власти о выделении земельного участка в пользование (аренду, сервитут, субаренду и пр.) по трассе прохождения ЛКС на период проектирования и строительства.

- согласование рабочих чертежей проекта с владельцами коммуникаций и земель, архитектурами и администрациями районов, на основе выданных технических условий и проектных решений;

- возмещение (при необходимости) потерь и убытков землепользователям, сельхозпроизводителям и лесопользователям, согласования с собственниками и администрациями районов;

- отвод земельных участков под строительство, в том числе:

Приложение № 7 (продолжение)

- уточнение границ землепользований в соответствии с рабочей документацией;			- согласование с землепользователями;

- подготовку решений о переводе лесных земель в нелесные, при необходимости.

Срок действия согласований и технических условий должен обеспечивать выполнение всех проектных и строительно-монтажных работ. Рабочий проект должен быть полностью подготовлен к проведению Государственной технической экспертизы.

2.2. Проведение строительно-монтажных работ (СМР).

СМР должны включать в себя следующее:

- прокладка ВОК в грунт, а также прокладка ВОК в телефонную канализацию, и др. в соответствии с проектом;

- установка пунктов оперативного доступа (ПОД) для размещения разветвительных муфт и запаса ВОК;

- монтаж муфт, оптических кроссов, полный комплекс измерений и паспортизация трассы;

- прокладка ВОК внутри объектов в соответствии с проектом;

- строительство (при необходимости) подземных переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, транспортными магистралями и другими преградами;

- строительство телефонной канализации с установкой смотровых устройств, в соответствии с проектом;

- организация фиксации трассы, с предоставлением географических координат мест расположения муфт и телефонных колодцев, мест пересечений с коммуникациями, а также прокладка предупредительной ленты, установка электронных маркеров, реперных

столбиков и др. в соответствии с проектом. Измерения географических координат с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.;

- выполнение технических условий, выставленных сторонними организациями при проведении ПИР и СМР;

- получение всех необходимых согласований и разрешений для производства работ во всех необходимых органах и организациях, в том числе, согласовавших проектную документацию, а также уведомление этих органов и организаций о начале производства работ;

- передача исполнительной документации в необходимые органы и организации с получением уведомлений о её сдаче.

- устранение всех замечаний, возникших при проведении Приемочной комиссии.

Приложение № 8

##### К техническому заданию на проектирование и  строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Перечень документов,

входящих в «Рабочий проект ЛКС ВОЛС»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Титульный лист |
| 2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |
| 3 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |
| 4 | Ведомость основных комплектов чертежей |
| 5 | Ведомость спецификаций |
| 6 | Условные обозначения (не установленные ГОСТ) |
| 7 | Общие указания (пояснительные записки) |
| 8 | Ситуационный план трассы ЛКС ВОЛС |
| 9 | Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – магистральный загородный участок |
| 10 | Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – магистральный городской участок |
| 11 | Рабочие чертежи трассы ЛКС ВОЛС – заходы на БС |
| 12 | План и профили кабельной канализации и расположение ВОК |
| 13 | План и профили переходов через искусственные сооружения и водные преграды |
| 14 | Рабочие чертежи прохождения ВОК по зданиям и помещениям (в том числе БС, ПП) |
| 15 | Спецификации |
| 16 | Ведомость материалов |
| 17 | Ведомость согласований |

Перечень документов,

входящих в состав согласовательных материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям |
| 2 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям |
| 3 | Технический отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям |
| 4 | Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям |
| 5 | Археологическое заключение |
| 6 | Геологическое заключение |
| 7 | Экологическое заключение |
| 8 | Заключение Госсанэпиднадзора |
| 9 | Заключение Госпожнадзора |
| 10 | Заключение МЧС |
| 11 | Технические условия организаций и ведомств на прокладку ЛКС ВОЛС |
| 12 | Согласования организаций и ведомств на прокладку ЛКС ВОЛС |

Приложение № 8 (продолжение)

Перечень документов,

входящих в «Паспорт трассы»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Опись документов |
| 2 | Титульный лист паспорта трассы |
| 3 | Скелетная схема ВОЛС и основные данные цепей кабеля |
| 4 | Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛС |
| 5 | Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках |
| 6 | Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт |
| 7 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах |
| 8 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участках |
| 9 | Планы ввода кабелей в ОП |
| 10 | Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП |
| 11 | Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземлений |
| 12 | Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах |
| 13 | Монтажные схемы участков регенерации |
| 14 | Ведомость проложенных строительных длин ВОК |
| 15 | Рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты, откорректированные после прокладки и монтажа ВОК |
| 16 | Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты по участкам |
| 17 | Схема размещения муфт и кабельных колодцев по трассе ВОЛС |
| 18 | Таблица географических координат мест расположения всех муфт и всех телефонных колодцев в табличной форме (измерения координат с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.). |

Перечень документов,

входящих в «Паспорт трассы электрический»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Опись документов |
| 2 | Титульный лист электрического паспорта трассы |
| 3 | Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК |
| 4 | Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля и смонтированных муфт |
| 5 | Протоколы монтажа муфт |
| 6 | Протоколы монтажа оптических кроссов |
| 7 | Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных участках регенерации |
| 8 | Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации |
| 9 | Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (Бронепокров – «земля») на смонтированных участках регенерации |

Приложение № 8 (продолжение)

Перечень документов,

входящих в «Рабочую документацию»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Опись документов |
| 2 | Титульный лист рабочей документации |
| 3 | Заводские паспорта строительных длин ВОК |
| 4 | Протоколы входного контроля строительных длин ВОК |
| 5 | Отчет по прокладке кабеля |
| 6 | Протоколы измерений затухания строительных длин кабеля после прокладки |
| 7 | Заводские паспорта оконечного оборудования |
| 8 | Акты на скрытые работы |
| 9 | Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним |
| 10 | Реестр и справки от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований |
| 11 | Справки отделов по делам строительства и архитектуры о принятии на учет инженерных коммуникаций |

Перечень документов,

входящих в «Землеустроительную документацию»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |
| 2 | Акты о выборе земельных участков для размещения Объекта, согласованные с уполномоченными органами в установленном законом порядке |
| 3 | Постановления об утверждении Актов о выборе и согласовании места размещения объекта |
| 4 | Проекты территориального землеустройства, составленные, согласованные и утвержденные в соответствии с действующим законодательством, методическими рекомендациями, инструкциями |
| 5 | Постановления о предоставлении земельных участков, необходимых для строительства Объекта |
| 6 | Разрешение на строительство объекта, выданное уполномоченными органами в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса |